## Slide 1
Le rôle des systèmes d'exploitation dans la gestion des processus
ABAAOUD YOUNES
ARBIB MOHAMMED
Présenté par:
Groupe A
Préalisé par:

## Slide 2
Un système d'exploitation
mono-programmé
des systèmes d'exploitation multiprogrammés

## Slide 3
Plan
01
NOTIONS GENERALES
02
LA CREATION D’UN PROCESSUS
03
ORDONNANCEMENT
04
LES ETATS ET LES TRANSITIONS DES PROCESSUS
05
LA SYNCHRONISATION INTERPROCESSUS
06
CONCLUSION

## Slide 4
01
NOTIONS GENERALES
Système d'exploitation
Processus
Difference entre programme et processus

## Slide 5
Un système d'exploitation est un logiciel essentiel qui coordonne l'utilisation des ressources informatiques et fournit une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur, assurant ainsi une gestion efficace et sécurisée des opérations.
Système d’Exploitation

## Slide 6
Processus
Un processus est un programme en cours d'exécution sur un ordinateur. Il est caractérisé par :
un ensemble d'instructions à exécuter
un espace mémoire dédié à ce processus
des ressources matérielles

## Slide 7
Disque dure
double clique sur le programme
Le processus
Le programme
RAM
est un programme en cours d’exection
est un suit d’instruction
La difference entre programme et processus

## Slide 8
02
Creation d’un processus
La création
Bloc de Contrôle de Processus(PCB)
File d’attente des processus

## Slide 9
Quand un processus
est-il créé ?
Au démarrage du système
À la demande d’un utilisateur
Par un autre processus
La création d’un processus

## Slide 10
Bloc de Contrôle de Processus(PCB)
Le PCB (Process Control Block) contient des informations sur chaque processus en cours d'exécution, telles que son identifiant (PID), son état, son compteur de programme, ses registres de processeur, ses descripteurs de fichiers, etc. Cela permet au système d'exploitation de suivre et de gérer efficacement les processus.
La création d’un processus

## Slide 11
File d’attente des processus :
Une file d'attente des processus est une séquence de processus en attente d'exécution, où chaque processus attend son tour pour utiliser les ressources du système.
La création d’un processus

## Slide 12
03
ORDONNANCEMENT
Définition
Algorithmes

## Slide 13
C'est le système d'exploitation qui attribue aux processus leurs états élu, prêt et bloqué. Plus précisément, c'est l'ordonnanceur (un des composants du système d'exploitation) qui réalise cette tâche appelée ordonnancement des processus.
L'objectif de l'ordonnanceur est de choisir le processus à exécuter à l'instant
(le processus élu) et déterminer le temps durant lequel le processeur lui sera alloué.
Définition :
l’ordonnacement

## Slide 14
Principe : Les processus sont ordonnancés selon leur ordre d'arrivée ("premier arrivé, premier servi")
Exemple : Les processus P1,P2,P3 et P4 arrivent dans cet order à t=0
Ordonnancement First Come First Served(FCFS)
l’ordonnacement

## Slide 15
Principe : Le processus dont le temps d'exécution est le plus court est ordonnancé en premier.
Exemple : Les processus P1,P2,P3 et P4 arrivent dans cet order à t=0
Ordonnancement Shortest Job First (SJF)
l’ordonnacement

## Slide 16
Principe : Le processus dont le temps d'exécution restant est le plus court parmi ceux qui restent à exécuter est ordonnancé en premier.
Exemple : P3 et P4 arrivent à t=0 ,P2 à t=20 et P1 à t=50
Ordonnancement Shortest Remaining Time (SRT)
l’ordonnacement

## Slide 17
Principe : C'est la politique du tourniquet : allocation du processeur par tranche (quantum q) de temps.
Exemple : quantum q=20 et n=4 processus
Ordonnancement temps-partagé (Round-Robin)
l’ordonnacement

## Slide 18
Principe : Allocation du processeur selon des priorités statiques (= numéros affectés aux processus pour toute la vie de l'application)
Exemple : priorités (P1,P2,P3,P4)=(3,2,0,1)où la priorité la plus forte est 0 (attention, dans certains systèmes c'est l'inverse : 0 est alors la priorité la plus faible)
Ordonnancement à priorités statiques
l’ordonnacement

## Slide 19
04
LES ETATS ET LES TRANSITIONS DES PROCESSUS
Les états d’un processus
Transition d’état

## Slide 20
Les états d’un processus
ELU
Le processus est en cours d'exécution.
BLOQUÉ
est un état d'attente d'un événement extérieur, tel qu'une entrée/sortie, nécessaire à la poursuite de l'exécution du processus.
PRÊT
Le processus est prêt à être exécuté, mais il attend que le CPU soit disponible pour commencer son exécution.

## Slide 21
Transition d'état

## Slide 22
Transition d'état
1
Blocage
Le processus se bloque, faute de données pour l'alimenter ou en attendant une opération d'entrée/sortie.
4
Déblocage
le processus bloqué reçoit une réponse à une demande de ressource ou qu'un événement qu'il attend se produit.
3
Election
Allocation du processeur au processus selectionné
2
Attente
Le processus est interrompu soit parce que la tranche de temps qui lui est impartie est achevée soit parce qu'un processus de plus haute priorité réquisitionne le processeur.

## Slide 23
05
LA SYNCHRONISATION INTERPROCESSUS
La communication entre processus
La synchronisation entre processus

## Slide 24
La synchronisation entre processus
...
b=a
b++
a=b
...
...
c=a
c++
a=c
...
P1
P2
une variable partagée a=0
P1
a=1
P2
a=2

## Slide 25
La synchronisation entre processus
P1
a=1
P2
a=1
...
b=a
b++
a=b
...
...
c=a
c++
a=c
...
P1
P2
interruption
une variable partagée a=0
10 ms
10 ms

## Slide 26
Situation de concurrence
Situation de concurrence (compétition)
  Les processus concurrents doivent parfois partager des données (fichiers ou mémoire commune) et des ressources. Par conséquent, le résultat diffère selon l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées.
Une ressource est dite critique lorsque des accès concurrents à cette ressource peuvent mener à un état incohérent.
La section du programme qui manipule cette ressource est appelée section critique.

## Slide 27
Situation de concurrence
Quelle est la solution pour eviter les situations de concurrence?

## Slide 28
Situation de concurrence
L’exclusion mutuelle
Si un processus Pi exécute sa section critique, aucun autre processus ne peut exécuter sa propre section critique.
Chaque processus doit donc demander la permission avant d'entrer dans une section critique (SC).
Processus Pi:
flag[i] = vrai;
// je veux entrer
turn = j;
// je donne une chance à l’autre
while
(flag[j]==vrai && turn==j){};
SC
flag[i] = faux;
SR
Algorithme de Peterson

## Slide 29
Algorithme de Peterson
Processus P0:
flag[0] = vrai;
// P0 veut entrer
turn = 1;
// P0 donne une chance à T1
while
(flag[1]==vrai&&turn=1){};
SC
flag[0] = faux;
// P0 ne veut plus entrer
SR
Processus P1:
flag[1] = vrai;
// P1 veut entrer
turn = 0;
// P1 donne une chance à 0
while
(flag[0]==vrai&&turn=0){};
SC
flag[1] = faux;
// P1 ne veut plus entrer
SR
Algorithme de Peterson vue globale

## Slide 30
06
Conclusion

## Slide 31
Conclusion

## Slide 32
Merci pour votre attention